## Slide 1: למידת מערכות ברשת חכמה בשיטות NILM בOnline פרויקט מס' 19-1-1-1950
מבצעים: מתן מצליח ואלון סצ'י
מנחה: ד"ר יובל בק
מקום ביצוע הפרויקט: אוניברסיטת תל אביב

## Slide 2: מבוא- NILM
בימינו, המידע הנגיש לצרכן על רשת החשמל מוגבל לכמות החשמל הכוללת שבה השתמש.
NILM (Non Intrusive Load Monitoring), הוא הרעיון להציג לצרכן מידע עבור כל מכשיר ברשת החשמל הביתית, על ידי ניתוח וזיהוי מידע של מונה חכם הדוגם בו זמנית את כל הרשת.
NILM נחשב לזול וקל לתחזוקה, לעומת רעיונות אחרים כמו ILM (Intrusive Load Monitoring) שבה לכל מכשיר יש מונה.

## Slide 3: מטרות הפרויקט
בניית אלגוריתם NILM המשתמש במונה חכם של חברת SATEC.
יצירת בסיס נתונים דינאמי של מכשירים.
בניית ממשק משתמש המציג את כל המידע.
הוצאת נתונים מהמכשירים השונים לצורך אבחון המאורעות (זיהוי דפוסים המעידים על חיבור מכשיר חדש לרשת)
מדידות נתוני מערכת החשמל
זיהוי מאורעות ברשת
פנייה למשתמש ועדכון בסיס הנתונים בהתאם

## Slide 4: מימוש- מדידות הנתונים
מדידות הנתונים מתבצעות על ידי תוכנת PAS של חברת SATEC, ונשמרות בתור מסד נתונים בפורמט MDB.
בנינו מאקרו להמרת קבצי MDB לקבצי CSV אשר רץ בצורה מחזורית (כל 5 דקות).
הוצאת נתונים מהמכשירים השונים לצורך אבחון המאורעות (זיהוי דפוסים המעידים על חיבור מכשיר חדש לרשת)
מדידות נתוני מערכת החשמל
זיהוי מאורעות ברשת
פנייה למשתמש ועדכון בסיס הנתונים בהתאם

## Slide 5: מימוש- זיהוי המאורעות ברשת
חישוב הפרשי ההספקים בין כל זוג דגימות סמוכות.
סינון כל ההפרשים האבסולוטיים הנמוכים מסף שנקבע.
התאמה בין עלייה בהספק לירידה בהספק לפי גדלים אבסולוטיים (ובכך להגדיר מאורע ברשת).
סינון נוסף לפי משך זמן של מאורע.
הוצאת נתונים מהמכשירים השונים לצורך אבחון המאורעות (זיהוי דפוסים המעידים על חיבור מכשיר חדש לרשת)
מדידות נתוני מערכת החשמל
זיהוי מאורעות ברשת
פנייה למשתמש ועדכון בסיס הנתונים בהתאם

## Slide 6: מימוש- קישור המאורעות למכשירים
בניית מדד דמיון בין מאורע למכשיר, המבוסס על אינטרפולציה של similarity לפי דמיון בפרמטרים:
כאשר דמיון פרמטרים התבצע לפי: הספק, עיוות בזרם (current THD), שעה ביום, התפלגות חיבור לפי פאזות.
בהנחה שהמכשיר בעל הציון הטוב ביותר עבר סף מסוים, המאורע קושר אליו, אחרת הגדרנו מכשיר חדש במערכת.
הוצאת נתונים מהמכשירים השונים לצורך אבחון המאורעות (זיהוי דפוסים המעידים על חיבור מכשיר חדש לרשת)
מדידות נתוני מערכת החשמל
זיהוי מאורעות ברשת
פנייה למשתמש ועדכון בסיס הנתונים בהתאם

## Slide 7: מימוש- פנייה למשתמש
הוצאת נתונים מהמכשירים השונים לצורך אבחון המאורעות (זיהוי דפוסים המעידים על חיבור מכשיר חדש לרשת)
מדידות נתוני מערכת החשמל
זיהוי מאורעות ברשת
פנייה למשתמש ועדכון בסיס הנתונים בהתאם

## Slide 8: תוצאות

## Slide 9: הצעות להמשך